Beszámoló

Bana Község Önkormányzat Képviselő testülete részére

a Pannon-Víz Zrt. 2022-2023. évi tevékenységéről

## Nyúli üzemmérnökség tevékenységének bemutatása

A Nyúli Üzemmérnökség a megye Győrtől délre eső részén az Észak-Bakonyig húzódó területen biztosítja 42 település ivóvízellátását és 38 település szennyvíz-elvezetését.

Az üzemmérnökség létszáma 100 fő. Az üzemmérnökség területén 10 vízműtelep és 7 biológiai szennyvíztelep található.

Az üzemmérnökség területén levő fenyőfői vízbázisról az általunk üzemeltetett 8 településen kívül Veszprém megyében további 9 településnek biztosítjuk vízátadással az egészséges vízellátását.

A településeken élők ivóvíz ellátását 50%-ban Győrből átvett vízből, másik 50%-t az Üzemmérnökség területén működő víznyerő kutak által kitermelt vízből biztosítjuk.

Az üzemmérnökség területén keletkező kommunális szennyvizek 30%-a Győrben, 70%-a az üzemmérnökség területén belül kerül megtisztításra.

Bana ivóvízellátása:

A banai vízmű Bana község vízellátását biztosítja.

A szolgáltatott ivóvíz 2 db mélyfúrású kút vízéből kerül kivételre napi 160-200 m3 mennyiségben. A nyersvíz vas és mangán tartalmának határérték alá csökkentése Fermasicc vastalanító szűrő segítségével történik. A szűrt víz a 150 m3 űrtartalmú víztoronyba kerül, melynek magassága biztosítja az állandó hálózati víznyomást. A fogyasztókhoz 9.047 fm gerincvezetéken jut el az egészséges ivóvíz.

Szolgáltatási adatok 2022. évben:

|  | Mennyiség | Egység |
| --- | --- | --- |
| Értékesített vízmennyiség | 65896 | m3 |
| Vízbekötések száma | 599 | db |
| Tűzcsapok száma | 33 | db |
| Közkifolyók és díszkutak száma | 13 | db |
| Csőtörések gerincvezetéken | 8 | db |
| Csőtörések bekötővezetéken | 29 | db |
| Közkifolyó javítás | 0 | db |
| Tűzcsap javítás | 0 | db |
| Tolózár javítás | 0 | db |
| Új vízbekötés | 2 | db |
| Kizárások, korlátozások száma | 0 | db |
| Vízmérő csere | 485 | db |
| Fagyott mérő | 0 | db |

Beruházások ivóvíz rendszeren:

A 2022. évi Gördülő Fejlesztési Tervből forráshiány következtében csak a haváríában végezhető hibaelhárítási feladatokat tudtuk megvalósítani.

A Petőfi és Jókai utcákban elindult egy beruházás, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, ennek kapcsán a két utcában a bekötővezetékek lesüllyesztése és cseréje megtörtént.

Ezen kívül az ivóvíztelepen a 2. kút termelő csöve kilyukadt, a hibaelhárítás megtörtént. 2023-as évben tervezzük az egész cső cseréjét.

2023. évben tervezzük még a településen található tolózárak szerelvényeinek teljes cseréjét.

Folyamatosan végzett munkáink:

Egész évben folyamatosan végezzük a lejárt vízmérők cseréjét ill. az éves vízmérő leolvasásokat. Kérjük a lakosságot, hogy ezen munkáinkat a vízmérőkhöz való hozzáféréssel és a mérési helyek tisztán tartásával segítsék!

# Bana település szennyvíz rendszere

A banai szennyvíztisztító telepet és a hozzá tartozó települések csatornahálózatát 2000-ben vette át cégünk üzemeltetésre.

A karbantartási és üzemzavar-elhárítási munkákat a hálózaton az üzemmérnökség écsi telephelyén dolgozó munkavállalóink végzik, a telepen az ott dolgozó 2 fő.

A hálózat csőanyaga és tisztító aknái koruknak megfelelő állapotban vannak. A rendszer részét képező szennyvíz átemelők állapota és teljesítménye megfelelő, mivel lehetőségeinkhez mérten folyamatosan zajlik az átemelő műtárgyak, illetve a bennük található szivattyúk felújítása.

Szolgáltatási adatok 2022. évben:

|  | Mennyiség | Egység |
| --- | --- | --- |
| Településen keletkezett szennyvíz mennyisége | 60112 | m3 |
| Átemelők száma | 5 | db |
| Szennyvíz bekötések száma | 558 | db |
| Gravitációs vezeték | 10352 | fm |
| Nyomóvezeték | 3990 | fm |
| Szivattyú csere | 5 | db |
| Nyomócső törés | 2 | db |
| Szivattyú dugulás | 11 | db |
| Hálózat dugulás | 4 | db |
| Bekötővezeték dugulás | 3 | db |
| Hálózat mosatás | 660 | fm |
| Átemelő tisztítás | 28 | db |
| Fedlap hiba | 0 | db |

Beruházások szennyvíz rendszeren:

A 2022. évben a banai szennyvíztisztító telep levegőztető elemein a gumimembránok cseréjét végrehajtottuk.

Nyúl, 2023. június 13.

Németh Szilárd

Nyúli üzemmérnökség vezető